## Slide 1
경기 LiveSketch
전시 운영 매뉴얼
시작 방법 · 종료 방법 · 오류 대처
경기도 희귀 생물 체험 전시

## Slide 2
목차
이 매뉴얼에서 다루는 내용
01
시스템 개요
LiveSketch가 어떻게 작동하는지 간단히 설명합니다.
02
시작 방법
전시 운영 전 준비 사항과 단계별 시작 절차입니다.
03
정상 작동 확인
프로그램이 올바르게 동작하는지 확인하는 방법입니다.
04
종료 방법
전시 종료 후 안전하게 시스템을 종료하는 방법입니다.
05
오류 대처
자주 발생하는 문제와 해결 방법을 안내합니다.

## Slide 3
01 시스템 개요
LiveSketch 작동 흐름
①
학습지 스캔
스캐너로 학습지 스캔
▶
②
QR 인식
QR 코드로 캐릭터 식별
▶
③
색상 추출
채색 부분 색상 분석
▶
④
캐릭터 등장
화면에 3D 캐릭터 생성
▶
⑤
배너 표시
캐릭터 이름 배너 팝업
학습지에 그려진 그림의 색상이 자동으로 화면 속 캐릭터에 입혀집니다. 스캐너 → PC → 화면까지 모두 자동으로 처리되므로, 운영자는 스캐너 작동만 확인하면 됩니다.
📁 주요 폴더 위치
스캔 이미지 저장 폴더: C:\ProgramData\LiveSketch\Scans 배경 이미지 폴더: 프로그램 옆 BackgroundImage\Use\

## Slide 4
02 시작 방법
운영 전 준비 사항 체크리스트
✅
스캐너 전원
스캐너 전원이 켜져 있고 PC와 USB 연결되어 있는지 확인
✅
PC 전원
모니터(전시 화면)와 PC 전원이 켜져 있는지 확인
✅
스캔 소프트웨어
스캐너 전용 소프트웨어가 열려 있는지 확인 (EPSON Scan 등)
✅
배경 이미지
BackgroundImage\Use\ 폴더에 배경 이미지가 있는지 확인
✅
학습지 준비
QR 코드가 인쇄된 채색 학습지가 준비되어 있는지 확인
위 항목을 모두 확인했으면 다음 슬라이드의 시작 절차를 따라주세요.

## Slide 5
02 시작 방법
단계별 실행 절차
1
LiveSketch 프로그램 실행 바탕화면의 'LiveSketch' 아이콘을 더블클릭합니다.
2
배경 화면 확인 전시 화면에 배경 이미지가 슬라이드쇼로 나타나면 정상입니다.
3
스캐너 연결 확인 스캐너 소프트웨어에서 스캐너가 '준비됨' 상태인지 확인합니다.
4
학습지 스캔 QR 코드가 오른쪽 상단에 오도록 학습지를 스캐너 유리판에 올립니다. 스캔 버튼을 눌러 스캔합니다.
5
캐릭터 등장 확인 전시 화면에 캐릭터 배너가 뜨고 잠시 후 캐릭터가 나타납니다. 색상이 올바르게 입혀지면 성공입니다!
🔑 QR 코드가 오른쪽 상단이 되도록 학습지를 놓는 것이 가장 중요합니다!

## Slide 6
03 정상 작동 확인
이렇게 보이면 올바르게 작동하는 것입니다
🖼️ 배경 슬라이드쇼
전시 화면에 배경 이미지가 일정 간격으로 자연스럽게 전환됩니다.
📢 캐릭터 배너
스캔 후 오른쪽에서 캐릭터 이름 배너가 부드럽게 나타났다 사라집니다.
🐸 캐릭터 등장
배너 후 3D 캐릭터가 화면에 나타나고 자연스럽게 움직입니다.
🎨 색상 적용
학습지에 칠한 색상이 화면 속 캐릭터에 그대로 입혀집니다.
🔊 효과음
캐릭터 등장 시 효과음이 재생됩니다. (스피커 볼륨 확인)
🔊 효과음
캐릭터 등장 시 효과음이 재생됩니다. (스피커 볼륨 확인)

## Slide 7
04 종료 방법
전시 종료 후 안전한 시스템 종료 순서
1
LiveSketch 프로그램 종료 화면 오른쪽 상단의 ✕ 버튼 클릭 또는 Alt + F4 키를 누릅니다.
2
스캐너 소프트웨어 종료 스캐너 전용 소프트웨어를 닫습니다.
3
스캐너 전원 끄기 스캐너 전원 버튼을 눌러 끕니다.
※ USB 케이블은 뽑지 않아도 됩니다.
4
PC 종료 시작 → 전원 → 시스템 종료를 선택합니다.
※ 화면이 꺼진 것을 확인한 후 자리를 비우세요.
⚠️ 스캐너 유리판에 학습지가 남아있지 않은지 확인 후 종료하세요.

## Slide 8
05 오류 대처 ①
QR 코드 인식 실패 / 캐릭터가 나타나지 않음
🔲 QR 코드를 인식하지 못함 (캐릭터가 안 나옴)
▸ 학습지 방향이 잘못됨 (QR이 오른쪽 상단이 아님)
▸ QR 코드 위에 낙서/오염이 있음
▸ 스캔 해상도가 너무 낮음
✔ 학습지를 QR 코드가 오른쪽 상단이 되도록 다시 놓기
✔ QR 코드 주변을 깨끗하게 닦기
✔ 스캐너 소프트웨어에서 해상도 300 DPI 이상으로 설정
✔ 다시 스캔 시도
🐾 캐릭터가 화면에 등장하지 않음
▸ 프로그램이 스캔 파일을 아직 처리 중
▸ 스캔 폴더 경로가 잘못 설정됨
▸ 스캐너 소프트웨어가 지정 폴더에 저장 안 함
✔ 스캔 후 5~10초 대기
✔ 스캐너 저장 폴더 확인: C:\ProgramData\LiveSketch\Scans
✔ 폴더에 최근 JPG 파일이 생성되는지 확인
✔ 프로그램 재시작 후 다시 스캔
💡 공통 해결 방법
1. 프로그램을 완전히 종료(Alt+F4) 후 다시 실행 2. PC를 재시작하면 대부분의 문제가 해결됩니다.

## Slide 9
05 오류 대처 ②
색상이 이상함 / 배경 이미지가 바뀌지 않음
🎨 캐릭터 색상이 이상하게 입혀짐
▸ 유리판에 먼지/지문이 있음
▸ 학습지가 기울어져 스캔됨
▸ 색이 너무 연하게 칠해짐
✔ 스캐너 유리판을 부드러운 천으로 닦기
✔ 학습지를 유리판 모서리에 맞춰 바르게 놓기
✔ 색을 좀 더 진하게 채색한 학습지로 다시 시도
✔ 다시 스캔
🖼️ 배경 이미지가 변경되지 않음 / 검은 화면
▸ BackgroundImage\Use\ 폴더가 비어 있음
▸ 지원하지 않는 이미지 형식 사용
▸ 파일 이름에 한글/특수문자 포함
✔ BackgroundImage\Use\ 폴더에 JPG 또는 PNG 이미지 추가
✔ 파일 이름을 영문/숫자로 변경 (예: bg01.jpg)
✔ 프로그램 재시작
📁 배경 이미지 관리 방법
• 보관 폴더: BackgroundImage\Resource\ (여기에 원본 저장) • 표시 폴더: BackgroundImage\Use\ (여기 있는 이미지만 화면에 표시) • Resource에서 Use로 이미지를 복사/이동하면 다음 실행부터 표시됩니다.

## Slide 10
05 오류 대처 ③
프로그램 응답 없음 / 긴급 재시작
🔴 프로그램 강제 종료 방법
1
Ctrl + Alt + Del 키를 동시에 누릅니다.
2
'작업 관리자 열기'를 클릭합니다.
3
목록에서 'LiveSketch' 를 찾아 클릭합니다.
4
오른쪽 클릭 → '작업 끝내기' 를 선택합니다.
5
바탕화면으로 돌아온 뒤 프로그램을 다시 실행합니다.
🔄 PC 완전 재시작 (최후 수단)
강제종료가 안 될 때
PC 전원 버튼을 5초간 길게 눌러 강제 종료
재시작 방법
시작 → 전원 → 다시 시작 선택
부팅 후
LiveSketch 프로그램을 다시 실행
여전히 문제 시
담당자에게 연락 (다음 페이지 참조)
⚠️ PC를 강제 종료한 경우, 다음 실행 시 디스크 검사가 진행될 수 있습니다. 검사가 끝날 때까지 기다려 주세요.

## Slide 11
05 오류 대처 ─ 요약표
빠른 참조용
증상
원인
해결 방법
캐릭터가 안 나옴
QR 방향 오류
학습지 방향 확인 (QR = 오른쪽 상단)
캐릭터가 안 나옴
스캔 폴더 문제
저장 폴더 확인 후 재스캔
색상이 이상함
유리판 오염
유리판 닦고 다시 스캔
색상이 이상함
기울어진 스캔
학습지 바르게 놓고 재스캔
배경이 없음
이미지 폴더 비어 있음
Use 폴더에 JPG 이미지 추가
프로그램 멈춤
메모리/오류
작업 관리자로 강제 종료 후 재실행
위 방법으로 해결되지 않으면 담당 기술자에게 연락하세요.

## Slide 12
이 매뉴얼을 참고하여 원활한 전시 운영 부탁드립니다.
경기 LiveSketch
전시 운영 매뉴얼
📞 담당 기술자 연락처
이름: ___________________________ 전화: ___________________________ 이메일: __________________________